## Slide 1: I.O.T CCTV 감시 서비스
1차 : 불법 주차 감시
2차 : 불법 투기 감시
3차 : 자동 경보 알림
소화전 주변을 실시간 감시,
불법 주차나 투기 할 시 경보 알림
concept

## Slide 2: I.O.T 스마트 CCTV 감시 서비스
법적으로 불법 주차나 투기가 금지된 소화전이나 기타 법적 부지에 설치하여 움직임으로 감지 타이머를 설정하여 만약 일정 크기의 움직임이 내에서 멈추었을 경우를 감지, 알림 경보를 나타나게 하여 그 해당 담당자와 투기한 사람 모두가 알 수 있도록 한다.
concept
소화전 주변 감시
불법 주차 감시
쓰레기 불법 투기 감시
알림

## Slide 3
개요
필요성
감시가 취약한 소화전을 자동화
실용성
소화전 불법 주차 최소화
화재 진압에 대한 교통 통제 원활
타겟층
소화전 앞에 불법주차가 자주 발생하는 지역
기획 의도
지정된 라즈베리파이에서 웹 서버를 통한 불법 주차 내역 확인
불법 주차 시 경보방송 실시
경보상태 제어(담당자도 제어가능)
개발내역
해당 구역 불법 주차 감시
해당 구역 불법 주차 경보
불법 주차 데이터 저장
웹 화면으로 확인 가능
요구사항

## Slide 4: 시스템 요구사항
부품
라즈베리 파이3 전용 카메라 모듈
초보자용 스타터 키트 V2
128GB USB
64GB SD card
7인치 터치스크린
LCD 터치스크린 케이스
카메라 홀더
마이크로 랩 B-17
개발언어 및 환경
MariaDB
개발 OS : windows10,Raspbian
Eclipse Oxygen
Java/python(라즈베리파이)
톰켓 9.0
JDK 9.0.1
H/W
S/W

## Slide 5: 구상도
라즈베리파이
불법주차 감지
불법 주차 경보
무선으로
데이터 전송
Data Base
Web server
Web
구현으로 확인
담당자 확인
불법 주차 감지
15분 후 경보
웹 서버로 경보 데이터 및
불법주차 데이터 전송
데이터 저장 후 담당자에게 알림
1
2
불법 주차가 30분까지 지속되거나
그 전에 차가 이동할 경우 경보 종료
웹 서버로 경보 종료 데이터 및
불법주차 데이터 전송
4
5
3
담당자의 상태 요청에 따라 감지, 경보 상태 변경 가능

## Slide 6: 라즈베리파이 구상도
라즈베리파이
불법주차 감지
불법 주차 경보
무선으로
데이터 전송
매 1분마다 해당 구역의 사진을 찍어서 라즈베리에 저장한다.
1
1
2
2
사진을 프로그램이 1분 전 사진과 현 사진을 비교를 하여 불법 주차 여부를 판단하고 그 결과를 DB에 최초 불법주차 사진으로 저장한다.
3
3
현재 불법 주차 상태에 따라 ‘감시’,’경보’상태로 전환한다.
4
불법 주차 상태가 ‘경보’ 상태라면 5분마다 경고메시지(텍스트)를 읽어 음성으로 방송한다.
4
5
상태 전환 시 불법 주차 데이터를 웹 서버로 전송한다.
5
6
6
웹 서버로부터 상태 전환 명령을 받을 경우 전환한다.

## Slide 7: 데이터 흐름도 (CCTV)

## Slide 8: 웹 서버 구상도
Web server
Web
구현으로 확인
담당자 확인
1
2
3
Data Base
불법 주차 데이터를 받을 경우 데이터베이스에 저장한다.
1
2
해당 지역 목록을 선택하여 해당 구역 확인 할 경우 지난 해당구역불법주차내역을 확인할 수 있어야 한다.
3
사용자가 입력한 상태에 따라 상태전환 메시지를
변경하여 해당 지역 라즈베리파이로 보낸다.
새로운 불법 주차 데이터가 들어왔을 경우 팝업 메시지로 보여준다.
4
4

## Slide 9: 데이터베이스
일련번호
지역번호 사진1 사진2 사진3 구역 등록일 상태
용어설명 :
사진1 – 최초 불법주차사진
사진2 – 15분 후 사진
사진3 – 불법 주차 해제 사진or 30분 후 사진
상태 – ‘감시’,’경보’
지역번호 – 해당 라즈베리파이 번호
L server
논리적
Col # | Column Name | Data Type | Key | Not Null |  | Default |  | Comments
1 | Serial number | int(10) | PRI | Not Null |  |  |  | 일련번호
2 | Place number | int(10) |  |  |  |  |  | 지역번호 : 해당 라즈베리파이 번호
3 | picture1 | varchar(300) |  |  |  |  |  | 사진 1 : 최초 불법주차사진
4 | picture2 | varchar(300) |  |  |  |  |  | 사진 2 : 15분 후 불법주차사진
5 | picture3 | varchar(300) |  |  |  |  |  | 사진 3 : 불법주차 해제 사진 or 30분후 사진
6 | area | varchar(300) |  |  |  |  |  | 
7 | r_date | datetime |  |  |  |  |  | 
8 | state | enum |  |  |  |  |  | ‘감시’, ’경보’
물리적
L server

## Slide 10
UI 구상도
불법 주차가 되었을 경우
팝업 메세지
팝업 메시지 클릭 이후 화면

## Slide 11
UI 구상도
경보가 켜졌을 경우
목록에서도 확인 가능
경보가 꺼진 경우
목록에서 보이던 경보도 같이 꺼짐

## Slide 12: 감사합니다.