## Slide 1: I.O.T CCTV 감시 서비스
1차 : 불법 주차 감시
2차 : 불법 투기 감시
3차 : 자동 경보 알림
소화전 주변을 실시간 감시,
불법 주차나 투기 할 시 경보 알림
concept

## Slide 2: 목 차
IOT 스마트 CCTV 감시 서비스
개요
시스템 요구사항
구상도
요구사항 명세서

## Slide 3: I.O.T 스마트 CCTV 감시 서비스
법적으로 불법 주차나 투기가 금지된 소화전이나 기타 법적 부지에 설치하여 움직임으로 감지 타이머를 설정하여 만약 일정 크기의 움직임이 내에서 멈추었을 경우를 감지, 알림 경보를 나타나게 하여 그 해당 담당자와 투기한 사람 모두가 알 수 있도록 한다.
concept
소화전 주변 감시
불법 주차 감시
쓰레기 불법 투기 감시
알림

## Slide 4
개요
필요성
감시가 취약한 소화전을 자동화
실용성
소화전 불법 주차 최소화
화재 진압에 대한 교통 통제 원활
타겟층
소화전 앞에 불법주차가 자주 발생하는 지역
기획 의도

## Slide 5
개요
해당 구역 불법 주차 감시
해당 구역 불법 주차 경보
불법 주차 데이터 저장
웹 화면으로 확인 가능
요구사항

## Slide 6
개요
지정된 [H-CCTV]에서 [L-server]를 통한 불법
주차 내역 확인
불법 주차 시 경보방송 실시
경보상태 제어(담당자도 제어가능)
개발내역

## Slide 7: 시스템 요구사항
부품
라즈베리 파이3 전용 카메라 모듈
초보자용 스타터 키트 V2
128GB USB
64GB SD card
7인치 터치스크린
LCD 터치스크린 케이스
카메라 홀더
마이크로 랩 B-17
개발언어 및 환경
MariaDB
개발 OS : windows10,Raspbian
Eclipse Oxygen
Java/python(라즈베리파이)
톰켓 9.0
JDK 9.0.1
H/W
S/W

## Slide 8: CCTV 구상도
불법주차 감지
불법 주차 경보
무선으로
데이터 전송
Data Base
Web server
Web
구현으로 확인
담당자 확인
불법 주차 감지
15분 후 경보
[L-server]로 경보 데이터 및
불법주차 데이터 전송
데이터 저장 후 담당자에게 알림
1
2
불법 주차가 30분까지 지속되거나
그 전에 차가 이동할 경우 경보 종료
[L-server]로 경보 종료 데이터 및 불법주차 데이터 전송
4
5
3
담당자의 상태 요청에 따라 감지, 경보 상태 변경 가능

## Slide 9: [H-CCTV] 구상도
불법주차 감지
불법 주차 경보
무선으로
데이터 전송
매 1분마다 해당 구역의 사진을 찍어서 해당 [H-CCTV]에 저장한다.
1
1
2
2
사진을 프로그램이 1분 전 사진과 현 사진을 비교를 하여 불법 주차 여부를 판단하고 그 결과를 DB에 최초 불법주차 사진으로 저장한다.
3
3
현재 불법 주차 상태에 따라 ‘감시’,’경보’상태로 전환한다.
4
불법 주차 상태가 ‘경보’ 상태라면 5분마다 경고메시지(텍스트)를 읽어 음성으로 방송한다.
4
5
상태 전환 시 불법 주차 데이터를 [L-server]로 전송한다.
5
6
6
[L-server]로부터 상태 전환 명령을 받을 경우 전환한다.

## Slide 10: 데이터 흐름도 (H-CCTV)

## Slide 11: [L-server] 구상도
Web server
Web
구현으로 확인
담당자 확인
1
2
3
Data Base
불법 주차 데이터를 받을 경우 데이터베이스에 저장한다.
1
2
해당 지역 목록을 선택하여 해당 구역 확인 할 경우 지난 해당구역불법주차내역을 확인할 수 있어야 한다.
3
사용자가 입력한 상태에 따라 상태전환 메시지를
변경하여 해당 지역 [H-CCTV]로 보낸다.
새로운 불법 주차 데이터가 들어왔을 경우 팝업 메시지로 보여준다.
4
4

## Slide 12: 데이터베이스
ID
시간 사진 등록일 상태
용어설명 :
Id – 고유 번호
시간 – 사진이 들어온 시간
0(불법주차 최초 사진),15(불법주차라고 판단이 된 사진 ),16(불법주차 이후 매분 사진들은 최대 30까지 저장 가능)
ex)0,15,...,30
사진 – 불법 주차 사진
등록일 – 불법주차 된 사진의 날짜
상태 – ‘감시’,’경보’
L server
논리적
물리적
L server
Col # | Column Name | Data Type | Key | Not Null |  | Default |  | Comments
1 | Id | int(4) | PRI | Not Null |  | Auto_increament |  | 고유번호
2 | counter | int(4) |  |  |  |  |  | 사진이 들어온 시간: {0(불법주차 최초 사진),15(불법주차라고 판단이 된 사진 ),16(불법주차 이후 매분 사진들은 최대 30까지 저장 가능) ex)0,15,...,30
3 | picture | varchar(300) |  |  |  |  |  | 불법주차 사진
4 | r_date | datetime |  |  |  |  |  | 불법주차 된 사진의 날짜
5 | status | blooean |  |  |  |  |  | ‘ture','false'

## Slide 13
UI 구상도
불법 주차가 되었을 경우
팝업 메세지
팝업 메시지 클릭 이후 화면

## Slide 14
UI 구상도
경보가 켜졌을 경우
목록에서도 확인 가능
경보가 꺼진 경우
목록에서 보이던 경보도 같이 꺼짐

## Slide 15
요구사항 명세서
업무구분 |  |  |  | 업무기능(유스케이스 명세 단위) | 비고
대 | 중 | 소 | FIX |  | 
CCTV 불법 주차 감시 | [H CCTV] | 기본기능 | ● | 설정 파일에 현 시스템의 기본 정보가 저장되어 있어야 한다. | 기본정보: 해당구역, 현재 상태(감시,경보)
 |  | 감시기능 | ● | 매 1분마다 해당 구역의 사진을 찍어서 [H-CCTV]에 저장한다. | 기본기능(감시차량은 1대로 한정)
 |  |  | ● | 기본기능이 완료되면 사진을 프로그램이 1분 전 사진과 현 사진을 비교를 하여 불법 주차 여부를 판단한다. | 
 |  | 상태 지정 기능 | ● | 불법 주차가 15분을 경과하면 불법 주차 상태를 ‘경보’로 전환한다. | 전환 될 시 [L-server]로 불법 주차 데이터를 전송한다.
 |  |  | ● | 불법 주차가 30분을 경과하면 불법 주차 상태를 ‘감시’로 전환한다. | 전환 될 시 [L-server]로 불법 주차 데이터를 전송한다.
 |  |  | ● | 불법 주차 차량이 나갔다면 불법 주차 상태를 ‘감시’ 상태로 전환한다. | 
 |  |  | ● | 불법 주차 상태가 ‘경보’ 상태라면 [L-server]로 불법주차 데이터를 매 분마다 전송한다. | 
 |  |  | ● | 불법 주차 상태가 ‘경보’ 상태라면 5분마다 경고메시지(텍스트)를 읽어 음성으로 방송할 수 있어야 한다. | 
 |  | 상태 변경 기능 | ● | [L-server]로부터 ‘감시’명령을 받을 경우 불법 주차 상태를 ‘감시’상태로 전환한다. | 현 상태보다 [L-server] 요청이 우선 순위
 |  |  | ● | [L-server]로부터 ‘경보’명령을 받을 경우 불법 주차 상태를 ‘경보’상태로 전환한다. | 현 상태보다 [L-server] 요청이 우선 순위
 | [L server] | 모니터링 기능 | ● | 새로운 불법 주차가 감지되었을 경우 팝업 메시지를 보여준다.(웹으로 표시) | (1분마다 데이터 조회)
 |  |  | ● | [H CCTV]목록을 선택하였을 경우 지난 불법주차내역을 확인할 수 있어야 한다. | 각 [H CCTV]이 설치된 목록 구성
 |  | 경보 상태 변경 기능 | ● | 사용자가 입력한 값(On, Off)에 따라 [H CCTV]의 경보상태를 변경할 수 있어야 한다. | on: 경보 상태 전환 / off: 감시 상태 전환

## Slide 16: 감사합니다.