## Slide 1: CCTV 제어 매뉴얼

## Slide 2: 목 차
개발 환경 구성
- 라즈베리파이3 설치
  - 원격 조작 설치(PuTTY)
  - JDK설치
  - eclipse 설치
  - Tomcat 설치
  - Maven 설치
  - Python 설치
  - MariaDB 설치

## Slide 3: 목 차
인식 파트
카메라 모듈 매뉴얼
제어 파트
경보 제어 모듈 매뉴얼
웹 서버 전송 매뉴얼
경보 결과 송신 매뉴얼
데이터베이스 매뉴얼
정보 파트
웹 브라우저 매뉴얼

## Slide 4: 개발 환경 구성 -라즈베리파이3 설치
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
해당 사이트에 접속
Download ZIP클릭 후 압축해제
이미지 파일 생성 확인

## Slide 5: 개발 환경 구성 -라즈베리파이3 설치
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/index.html 해당 사이트에 접속
화면 하단으로 스크롤 한 후 Accept 클릭 설치
Install 후 파일 생성 확인

## Slide 6: 개발 환경 구성 -라즈베리파이3 설치
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
해당 사이트에 접속
해당 버튼 클릭 후 설치
설치 후 파일 생성 확인

## Slide 7: 개발 환경 구성 -라즈베리파이3 설치
1. 준비된 micro SD카드를 SD Card Formatter로 포맷을 한다.

## Slide 8: 개발 환경 구성 -라즈베리파이3 설치
클릭
Win32DiskImager로 미리 준비한 라즈비안 OS를 해당 micro SD카드에 이미지
를 입힌다.
Image 삽입 후 연결할 라즈베리파이3에 microSD카드를 삽입 후 실행한다.

## Slide 9: 개발 환경 구성 -원격 조작 설치(Putty)
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
해당 사이트에 접속
1. OS에 맞게 다운 및 설치
2. 이미지 파일 생성 확인

## Slide 10: 개발 환경 구성 -원격 조작 설치(Putty)
3. 라즈베리파이 3를 실행시킨 후 해당 IP주소 입력하여 Open 클릭
4. 로그인 접속 메뉴

## Slide 11: 개발 환경 구성 -원격 조작 설치(Putty)
5.로그인 시 화면

## Slide 12: 개발 환경 구성 -JDK설치
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html?ssSourceSiteId=ocomen 에 접속한다.
2. 동의를 누르시고 각자 컴퓨터 사양에 맞게 다운받는다.

## Slide 13: 개발 환경 구성 -JDK설치
3. 다운받은 후 쭉 NEXT를 누르면 설치를 시작한다.
4. 자바 설치가 완료된다.

## Slide 14: 개발 환경 구성 -JDK설치
컴퓨터 속성으로 들어간다.
2. 고급 시스템 설정을 누른다.

## Slide 15: 개발 환경 구성 -JDK설치
3. 환경 변수를 누른다.
4. 새로 만들기를 누른다.

## Slide 16: 개발 환경 구성 -JDK설치
5. JAVA_HOME을 만든 후 변수 값은 JDK가 설치된 파일 경로를 넣는다.
6. 시스템 변수에서 path를 찾아 편집을 누른다.

## Slide 17: 개발 환경 구성 -JDK설치
7. %JAVA_HOME%\bin을 제일 윗부분에 추가한다.
8. 위와 같이 CLASSPATH 변수를 추가한다.

## Slide 18: 개발 환경 구성 -JDK설치
9. 변수 설정이 끝났으면 확인을 누르고 cmd 창을 켜서 'java', 'javac', 'java -version'
명령어를 실행해 설치 및 환경변수 설정이 되었는지 확인한다.

## Slide 19
www.eclipse.org/에 들어가서 Download를 클릭한다.
2. Eclipse IDE for Java EE Developers에서 운영체제에 일치 하는 부분 클릭한다.
개발 환경 구성 -eclipse 설치

## Slide 20
개발 환경 구성 -eclipse 설치
3. Download 아이콘을 클릭한다.
4. 원하는 곳에 압축 파일을 푼다.

## Slide 21
개발 환경 구성 -eclipse 설치
5. 압축이 해제된 폴더에 들어가서 eclipse.exe 파일을 더블 클릭(실행) 한다.
6. Eclipse 로딩 화면이다.

## Slide 22
개발 환경 구성 -eclipse 설치
7. 앞으로 만든 프로그램 file을 어디다 저장 할지 경로를 설정한다.
8. 경로 설정이 끝나면 위와 같이 나온다.

## Slide 23
개발 환경 구성 -Tomcat 설치
http://tomcat.apache.org/에 들어가서
왼쪽 목록에 있는 [Tomcat 9]를 누른다.
2. 32-bit/64-bit Windows Service Installer (pgp, md5, sha1)를 클릭한다.

## Slide 24
개발 환경 구성 -Tomcat 설치
.
3.다운로드 받은 곳에 가면 apache-tomcat-9.0.1 파일을 누른다.
4. 누르게 되면 오른쪽과 같은 화면이 나타나고 next를 누른다.

## Slide 25
개발 환경 구성 -Tomcat 설치
.
5.동의버튼을 누른다.
6. 기본설정이 되어있기 때문에 바로 next를 누른다.

## Slide 26
개발 환경 구성 -Tomcat 설치
.
7.포트번호를 8080으로 설정하고 next을 누른다.
8. JDK파일경로를 설정하고 next를 누른다.

## Slide 27
개발 환경 구성 -Tomcat 설치
.
9.Tomcat 파일경로를 어디에 설치 할지 설정 후 install을 누른다.
10. 설치가 되면 작업표시줄에 우 측과 같은 화면이 나타난다.

## Slide 28
개발 환경 구성 -Tomcat 설치
1.초록색 상자를 누른다.
2. 해당 Tomcat 서버를 누른 후 finish 버튼을 누른다.

## Slide 29
개발 환경 구성 -Tomcat 설치
3. 설정이 끝나면 왼쪽과 같은 화면이 나타난다.
4. Tomcat이 연동이 되었는지 확인 하기 위해 프로젝트를 생성한다.

## Slide 30
개발 환경 구성 -Tomcat 설치
5.초록색 상자에 프로젝트 이름을 설정한다.
6. 프로젝트 생성 후 WebContent를 눌러서 JSP 파일 만든다.

## Slide 31
개발 환경 구성 -Tomcat 설치
.
7.해당 JSP 파일에 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 후 Run on Server를 누른다.
8. 우측과 같은 화면이 나타나고 finish버튼을 누른다.

## Slide 32
9. 서버를 통해 위와 같은 화면이 나타난다.
개발 환경 구성 -Tomcat 설치

## Slide 33
고급 시스템 설정을 누른다.
2. 환경 변수를 누른다
개발 환경 구성 -Maven 설치

## Slide 34
3. 새로 만들기를 누른다.
4. 초록 네모칸과 같이 변수이름을 적고 변수 값에는 메이븐 설치 주소를 적는다.
변수이름 : MAVEN_HOME
변수값 : 메이븐 설치 주소
개발 환경 구성 -Maven 설치

## Slide 35
개발 환경 구성 -Maven 설치
5. 시스템 변수에서 Path를 찾아 편집을 누르고 %MAVEN_HOME%bin을 추가시킨다.
6. 변수 설정이 끝났으면 확인을 누르고 cmd 창을 켜서 ‘mvn -version' 명령어를 실행해 설치 및 환경변수 설정이 되었는지 확인한다.

## Slide 36
개발 환경 구성 -Maven 설치
7. 환경변수 설정 후 프로젝트를 생성하면 이와 같은 화면이 된다.

## Slide 37: 개발 환경 구성 -Python 설치
https://www.python.org/downloads/ 해당 사이트에 접속
1. Download 클릭 후 압축 해제한다.
2. 파일 생성 확인한다.

## Slide 38: 개발 환경 구성 -Python 설치
3. Install New Software 클릭 한다.
4. Add 클릭 후 입력
name: PyDev
Location: http://pydev.org/updates

## Slide 39: 개발 환경 구성 -Python 설치
5. Python Interpreters 설정한다.
6. 프로젝트 생성 확인한다.

## Slide 40: 개발 환경 구성 -Python 설치
7. Python project 생성한다.
8. 프로젝트 생성한다.

## Slide 41
개발 환경 구성 -Python 설치
9. 프로젝트를 생성하면 이와 같은 목록이 생성된다.

## Slide 42
개발 환경 구성 -MariaDB 설치
https://downloads.mariadb.org/ 으로 들어가 MariaDB 최신버전을 누른다.
2. 최신버전을 클릭 후 우측과 같은 화면이 나오면 운영체제에 맞는
.msi파일을 다운로드한다.

## Slide 43
개발 환경 구성 -MariaDB 설치
3. 좌측과 같은 화면이 나오면 다 무시하고 우측 상단에 있는 download를 누른다.
4. 다운로드에 해당 파일이 다운받아져 있다.

## Slide 44
개발 환경 구성 -MariaDB 설치
5. 좌측과 같은 화면이 나타나면 next 버튼을 누른다.
6. 우측과 같은 화면이 나타나면 동의를 표시하고 next 버튼을 누른다.

## Slide 45
개발 환경 구성 -MariaDB 설치
7. 좌측과 같은 화면이 나오면 바로 next버튼을 누른다.
8. 우측과 같은 화면이 나오면 비밀번호를 설정하고 한글설정을 하기 위해 빨간색 상자를 체크한 후 next 버튼을 누른다.

## Slide 46
개발 환경 구성 -MariaDB 설치
9. 포트번호 확인하고 next 버튼을 누른다.
10. 우측과 같은 화면이 나타나면 next 버튼을 누른다.

## Slide 47
개발 환경 구성 -MariaDB 설치
11. Install 버튼을 누르면 설치가 완료된다.
12. 설치가 완료되었는지 확인하기 위해 초록색 상자를 누른다 .

## Slide 48
13. 위와 같은 화면이 나타난다.
개발 환경 구성 -MariaDB 설치

## Slide 49
개발 환경 구성 -MariaDB 연결
1. https://downloads.mariadb.org/connector-java/에 들어가서 해당 운영체제에 맞는 파일을 누른다.
2. 우측과 같은 화면이 나타나면 MariaDB Connector/J .jar files을 누른다.

## Slide 50
개발 환경 구성 -MariaDB 연결
3. 해당 클라이언트 JAR파일 선택하고 설치한다.
4. 설치를 하면 원하는 곳에 파일을 옮긴다.

## Slide 51
개발 환경 구성 -MariaDB 연결
5. Eclipse 들어가서 Data source Explorer들어가서 초록색 상자를 누른다.
6. 우측과 같은 화면이 나타나면 JDBC Driver를 설정하기 위해 초록색 상자를 누른다.

## Slide 52
개발 환경 구성 -MariaDB 연결
7. MySQL JDBC Driver 최신버전을 선택하고 JAR List 버튼을 누른다.
8. 우측과 같은 화면이 나타나면 기존에 있던 JAR파일을 삭제하고 새로 설치한 JAR파일을 추가 한 후 Properties을 누른다.

## Slide 53
개발 환경 구성 -MariaDB 연결
9. Connection URL과 Driver Class를 MariaDB에 맞게 설정하고 OK 버튼을 누른다.
10. 우측과 같은 화면이 나타나면 연동되어 있는지 확인하기 위해 Test connection
버튼을 누른다.

## Slide 54
개발 환경 구성 -MariaDB 연결
11. 연동이 되어있다는 팝업창이 나타난다.
12. 연동이 되면 우측과 같은 화면이 나타난다.

## Slide 55: 1.카메라 모듈 매뉴얼 -카메라 모듈
고품질 8MP Sony IMX219 이미지 센서를 통한 고정초점렌즈 / 3280 x 2464 (사진), 1080p30, 720p60, 640x480p60/90 (비디오) / CSI 인터페이스 / 25mm x 23mm x 9mm
카메라 모듈을 이용하여 사진을 찍을 수 있다.
이 모듈을 사용하여 1분마다 사진을 찍는다.

## Slide 56: 1.카메라 모듈 매뉴얼 -라즈베리파이3 모듈
1.2GHz 64비트 쿼드 코어 ARMv8 CPU
802.11n 무선 LAN
Bluetooth 4.0
BLE
USB 포트 4개
GPIO 핀 40개
전체 HDMI 포트
이더넷 포트
카메라 인터페이스(CSI)
디스플레이 인터페이스(DSI)
결합된 3.5mm 오디오 잭 및 복합 비디오
Micro-SD 카드 슬롯
VideoCore® IV 3D 그래픽 코어
데이터를 처리하여 웹 서버로 보내는 구조로써 핵심 부품이다.

## Slide 57: 1.카메라 모듈 매뉴얼 -카메라 모듈 작동방법
#!/usr/bin/python
import time, picamera
camera = picamera.PICamera() //객체생성
camera.resolution=(1920,1080) //화질
camera.rotation=180
camera.hflip=True //수평클립
camera.start_preview() //시작
print(‘Camrera Start’)
try:
while true:
str=time.ctime()+’.jpg’ //저장형식
camera.capture(str)
print(str+’file created’)
time.sleep(60) // 60초단위로 찍는다.

## Slide 58: 1.카메라 모듈 매뉴얼 -이미지 비교 소스
//패키지 지정
from skimage.measure import structural_similarity as ssim
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import cv2
//비교할 이미지 지정
def mse(imageA, imageB):
err = np.sum((imageA.astype("float") - imageB.astype("float")) ** 2)
err /= float(imageA.shape[0] * imageA.shape[1])
return err
//이미지 비교
compare_images(original, original, "Original vs. Original")
compare_images(original, contrast, "Original vs. Contrast")

## Slide 59: 2.경보 제어 매뉴얼 -음성을 통한 불법주차 경보
스피커
채널 : 2.0채널정격 출력 : 6W
전원공급 : USB전원
부가기능 : 헤드폰 단자
방송 방식 : TTS
경보 상태 사진
경보 알림
import pyttsx
engine = pyttsx.init()
engine.say(‘불법 주차 금지 구역입니다. 속히 이동해주시길 바랍니다.’)
engine.runAndWait()

## Slide 60
Camera
Serial
무선 LAN
H-CCTV
Web Server
H-CCTV에서 무선 LAN을 통해 불법 주차 데이터들을 웹 서버에 전송
예시123.123.211.37:8080/transmission?id=3&counter=17&picture=12161217.jpg&R_date=171028&status=true
3.웹 서버 전송 매뉴얼
-상태전환 시 데이터 전송
-H-CCTV에서 웹 서버로 데이터 전송

## Slide 61
무선 LAN(Polling 기법)
H-CCTV
Web Server
웹 서버에서 무선 LAN을 통해 해당 H-CCTV에 상태 변환 데이터 전송
예시
123.123.211.37:8080/statechange?id=3&status=false
4. 경보 결과 송수신 매뉴얼
-웹 사이트에서 상태전환 시 데이터 전송
-상태 전환 명령 시 H-CCTV에서 상태 전환
Response
Request

## Slide 62: 부품목록
정품 라즈베리파이3 전용 카메라 모듈 8MP
-카메라 모듈
초보자용 라즈베리파이3 스타터 키트 V2 (Raspberry Pi 3 Model B Starter Kit V2)
-H-CCTV (메인)
삼성전자 MICRO SDXC 128GB EVO UHS-I
-SD카드 (OS설치용)
샌디스크 Cruzer Blade CZ50 64GB
-USB (데이터 저장용)
H-CCTV ABS 케이스 커버 보호 상자 라즈베리파이3 모델 B/파이 2B 카메라 홀더
-카메라 케이스
마이크로랩 B-17
-스피커

## Slide 63: 데이터베이스